ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgG (Ratte)

Einleitung

Der CellTrend IgG(Ratte)-ELISA ermöglicht eine quantitative Bestimmung von Ratten-IgG in komplexen Proben (Serum oder andere biologische Proben). Durch das immunologische Nachweis-verfahren kann Ratten-IgG auch in Gegenwart anderer Proteine spezifisch nachgewiesen werden.

Testprinzip

Die IgG-Bestimmung wird als direkter Sandwich-ELISA durchgeführt. Die Mikrotiterplatte ist mit einem anti-IgG(Ratte)-Antikörper beschichtet, an den sich während der ersten Inkubation Ratten-IgG bindet. Anschließend wird das IgG durch einen Peroxidase-markierten zweiten Antikörper detektiert. Durch eine Farbreaktion wird die Menge an gebundenem Antikörper bestimmt. Die Farbintensität ist direkt proportional der IgG-Konzentration in der Probe.

## Testcharakteristika

## Eichkurve:
7 Standards zwischen 15,6 ng/ml und 1000 ng/ml

## untere Nachweisgrenze:
156 ng/ml (bei Probenverdünnung 1:10)

## Probenmaterial:
Serum, Körperflüssigkeiten, Proteinlösungen

## Intraassay-Variationskoeffizient:
(n=10)
bei   73 ng/ml:	5,8%
bei 274 ng/ml:	8,9%

Nur für Forschungszwecke

## Typische Eichkurve

## Testdurchführung

| Inkubation der Proben/Standards | 100 µl/well | 1 h mit Schütteln, 2 h ohne Schütteln |
| --- | --- | --- |
| Waschen |  |  |
| Inkubation zweiter Antikörper | 100 µl/well | 1 h mit Schütteln, 2 h ohne Schütteln |
| Waschen |  |  |
| Substratinkubation | 100 µl/well | 15 min, Raumtemperatur |
| Stopplösung zusetzen | 100 µl/well |  |
| Messen bei 450 nm (optional gegen Referenzwellenlänge) |  |  |

## Bestellinformationen

| Produkt | Bestell-Nummer | Preis ( € ) |
| --- | --- | --- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgG (Ratte), 1x96 Best. | 52300 | 490.- |
| Auftragsanalytik: Bestimmung von IgG (Ratte) |  | auf Anfrage |

### Weitere Produkte

| Produkt | Bestell-Nummer | Preis ( € ) |
| --- | --- | --- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgA (Ratte), 1x96 Best. | 52400 | 490.- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgM (Ratte), 1x96 Best. | 52500 | 490.- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgE (Ratte), 1x96 Best. | 52600 | 490.- |
| Auftragsanalytik |  | auf Anfrage |

# Text boxes

Konzentration (ng/ml)

Absorption