ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgM (Ratte)

Einleitung

Der CellTrend IgM(Ratte)-ELISA ermöglicht eine quantitative Bestimmung von Ratten-IgM in komplexen Proben (Serum oder andere biologische Proben). Durch das immunologische Nachweis-verfahren kann Ratten-IgM auch in Gegenwart anderer Proteine spezifisch nachgewiesen werden.

Testprinzip

Die IgM-Bestimmung wird als direkter Sandwich-ELISA durchgeführt. Die Mikrotiterplatte ist mit einem anti-IgM(Ratte)-Antikörper beschichtet, an den sich während der ersten Inkubation Ratten-IgM bindet. Anschließend wird das IgM durch einen Peroxidase-markierten zweiten Antikörper detektiert. Durch eine Farbreaktion wird die Menge an gebundenem Antikörper bestimmt. Die Farbintensität ist direkt proportional der IgM-Konzentration in der Probe.

## Testcharakteristika

## Eichkurve:
7 Standards zwischen 31,25 ng/ml und 2000 ng/ml

## untere Nachweisgrenze:
312,5 ng/ml (bei Probenverdünnung 1:10)

## Probenmaterial:
Serum, Körperflüssigkeiten, Proteinlösungen

## Intraassay-Variationskoeffizient:
(n=10)
bei   70 ng/ml:	7,6%
bei 250 ng/ml:	6,8%

Nur für Forschungszwecke

## Typische Eichkurve

## Testdurchführung

| Inkubation der Proben/Standards | 100 µl/well | 1 h mit Schütteln, 2 h ohne Schütteln |
| --- | --- | --- |
| Waschen |  |  |
| Inkubation zweiter Antikörper | 100 µl/well | 1 h mit Schütteln, 2 h ohne Schütteln |
| Waschen |  |  |
| Substratinkubation | 100 µl/well | 20 min, Raumtemperatur |
| Stopplösung zusetzen | 100 µl/well |  |
| Messen bei 450 nm (optional gegen Referenzwellenlänge) |  |  |

## Bestellinformationen

| Produkt | Bestell-Nummer | Preis ( € ) |
| --- | --- | --- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgM (Ratte), 1x96 Best. | 52500 | 490.- |
| Auftragsanalytik: Bestimmung von IgM (Ratte) |  | auf Anfrage |

### Weitere Produkte

| Produkt | Bestell-Nummer | Preis ( € ) |
| --- | --- | --- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgG (Ratte), 1x96 Best. | 52300 | 490.- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgA (Ratte), 1x96 Best. | 52400 | 490.- |
| ELISA zur quantitativen Bestimmung von IgE (Ratte), 1x96 Best. | 52600 | 490.- |
| Auftragsanalytik |  | auf Anfrage |

# Text boxes

Konzentration (ng/ml)

Absorption