EIA zur quantitativen Bestimmung von 
	anti-Thrombin-Rezeptor-PAR1-Antikörpern

Einleitung
Der Thrombin-Rezeptor (PAR-1, F2R) ist ein siebentransmembranärer, G-Protein gekoppelter Rezeptor, der auf Thrombozyten und Endothelzellen lokalisiert ist. Durch die Protease Thrombin wird ein 41 Aminosäuren langes N-terminales Ende des Rezeptors abgespalten und somit eine Domäne freigelegt, die den Rezeptor aktivieren kann.

Das Auftreten von Auto-Antikörpern gegen den Thrombinrezeptor ist assoziiert mit dem Auftreten verschiedener vaskulärer Erkrankungen.

Der CellTrend anti-Thrombin-Rezeptor-Antikörper-EIA ermöglicht die Bestimmung von Antikörpern (IgG) gegen den Thrombin-Rezeptor im Serum.

Testprinzip
Der CellTrend anti-Thrombin-Rezeptor-Antikörper-EIA ist ein Antikörper-Suchtest. An der Mikrotiterplatte sind Thrombin-Rezeptoren gebunden. Während der Inkubation werden die in den Proben vorhandenen anti-Thrombin-Rezeptoren-Antikörper an der Platte immobilisiert. Der Nachweis der gebundenen Antikörper erfolgt mit einem anti-human-IgG-Sekundärantikörper, der mit Peroxidase markiert ist. In der folgenden enzymatischen Substratreaktion bildet sich ein farbiges Produkt, dessen Farbintensität proportional der Konzentration und/oder Avidität der anti- Thrombin-Rezeptoren-Antikörper ist.

## Testcharakteristika

## Eichkurve:
5 Standards zwischen 2,5 U/ml und 40 U/ml

## cut off:
> 4.2 U/ml positiv

< 4.2 U/ml negative

## Probenmaterial:
Serum

## Intraassay-Precision:
(n=10)
Sample 1 (5.6 U/ml):	7.8%

## Interassay-Precision:
(n=20)
Sample 1 (7.1 U/ml):	9.1%

## Typische Eichkurve

## Testdurchführung

| Inkubation der Proben/Standards/Kontrollen | 100 µl | 2h, 4°C |
| --- | --- | --- |
| Waschen |  |  |
| Inkubation mit anti-human-IgG, Peroxidase-markiert | 100 µl | 1h, Raumtemperatur |
| Waschen |  |  |
| Substratinkubation | 100 µl/well | 20 min, Raumtemperatur |
| Stopplösung zusetzen | 100 µl/well |  |
| Messen bei 450 nm (optional gegen Referenzwellenlänge) |  |  |

## Bestellinformationen

| Produkt | Bestell-Nummer | Preis (€) |
| --- | --- | --- |
| EIA zur quantitativen Bestimmung von anti-PAR-1-Ak, 1x96 Best. | 12200 | 950,- |